SHZ-82水浴恒温振荡器使用说明书

一、概述：

恒温振荡器主要适用于各大中院校，医疗、石油化工。卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点，是实验工作人员得心应手的理想设备。
二、主要技术性能：
1、使用电源：220V 50HZ
2、整机功率：1560W

3、定时范围：0～120分
4、振荡频率：起动～300转／分、可调
5、运行方式：回旋

6、振荡幅度：25mm
7、恒温范围：室温～92℃
三、使用方法：
     首先将需振荡培养的样品夹在托盘夹具上，接通电源，合上电源开关，指示灯亮，表明机内电源已经接通，此时将定时器选至你需要的工作时间，或选至常闭“ON”位置，此时恒温控制加热部分也已进入工作状态。控温部分“绿”色指示灯亮，表明加热工作，“红”灯亮表明加热停止，表头指针所指示的温度即为培养箱内的实际温度，室温～92℃刻度为预置温度选择。如你需将温度控制在某一区域，只需将选择开关置于设定位置，调整温度旋钮选至您需要控制的某一温度上，然后把选择开关置于测量位置，即可进行恒温，按下右侧振荡工作开关，振荡部分即可工作，您可根据实际需要，将振荡速度选至在起动～300转/分范围内。

四、注意事项：
1、仪器外壳应妥善接地，以免发生意外。
2、严禁各种溶液进入控制室内，以免损坏主机。 
3、严禁水箱内无水加热，以免烧坏加热管。
本厂产品自出厂之日起，包修一年(人为损坏及使用不当本厂酌收工本费，终身维修，请放心使用)。

五、整机清单：

1、产品彩图1份 2、电源线1根 3、说明书1份 4、维修卡1份

特殊规格要求需签订合同，价格另定。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号  邮编： 213200

订货热线：0519-82829730   0519-82989730

传真： 0519-82885958

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net