(1)PH计校正时---酸性应用邻苯二甲酸氢钾标准溶液!

(2)PH计校正时---碱性应用硼砂或磷酸氢二钠标准溶液!

常用的标准pH缓冲溶液

国内常用的标准 pH 缓冲溶液为标称 pH4 ， pH7 和 pH9 的三种，它们的成分是；

pH4:0.05M 邻苯二甲酸氢钾溶液

pH7:0.025M 磷酸二氢钾和磷酸氢二钠混合盐溶液

pH9:0.01M 硼砂溶液

M是什么单位呢？

0.01M 硼砂溶液要怎样配制呢？多少克的水？多少克的硼砂呢？？？

M是摩尔浓度的单位，是摩尔/升。

硼砂是Na2B4O7 10H2O (十水合四硼酸钠)

硼砂的摩尔质量＝382克/摩尔

要制备1升0.01M 硼砂溶液，需要硼砂的质量＝0.01＊1＊382＝3.82克，将3.82克硼砂溶于水，再转移到1000毫升容量瓶中，加水至刻度，摇匀即可。