- 生化、光照、振荡培养箱

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显生化培养箱 | 150A | 7180 | 控温范围：5～50℃，容积150L，温度均匀度±0.5℃，制冷功率105W |
| 2 | 数显生化培养箱 | 250B | 7680 | 控温范围：5～50℃，容积250L，温度均匀度±0.5℃，制冷功率125W |
| 3 | 数显光照培养箱 | 150C | 7880 | 控温范围：10～50℃，容积150L，光照度≥2500LX |
| 4 | 数显光照培养箱 | 250D | 7900 | 控温范围：10～50℃，容积250L，光照度≥2500LX |
| 5 | 数显振荡培养箱 | BS-1E | 11880 | 控温范围：5～50℃，容积130L，一组振荡频率0～200转／分，无级调速 |
| 6 | 数显振荡培养箱 | BS-2F | 22000 | 控温范围：5～50℃，容积260L，二组振荡频率0～200转／分，无级调速 |

- 数显恒温振荡器（摇床）

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浴恒温振荡器 | SHA-Y | 6800 | 双功能，双数显，频率0～260转／分，无级调速，室温～300℃,配滴定支架 |
| 2 | 水浴恒温振荡器 | SHA-A | 5800 | 旋转、往复双功能，数显测速，数显控温，频率0～300转／分，无级调速 |
| 3 | 水浴恒温振荡器 （高精度） | SHY-2 | 5480 | 旋转式，数显测速、控温，精度±0.5℃，频率0～300转／分，无级调速 |
| 4 | 水浴恒温振荡器 （高精度） | WHY-2 | 4860 | 往复式，数显测速、控温，精度±0.5℃，频率0～300转／分，无级调速 |
| 5 | 水浴恒温振荡器 | SHA-B | 5880 | 旋转、往复双功能，数显测速，数显控温，频率0～300转／分，无级调速 |
| 6 | 水浴恒温振荡器 | SHY-2 | 5280 | 旋转式，数显测速、数显控温，精度±1℃，频率0～300转／分，无级调速 |
| 7 | 水浴恒温振荡器 | WHY-2 | 4650 | 往复式，数显测速，数显控温，精度±1℃，频率0～300转／分，无级调速 |
| 8 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-82 | 4500 | 回旋式，振幅20mm，频率0～300转／分，可调，室温～100℃，精度±1℃ |
| 9 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | 4500 | 往复式，振幅20mm，频率0～300转／分，可调，室温～100℃，精度±1℃ |
| 10 | 智能全温振荡器 | HZQ-Q | 19680 | 尺寸：1150×700×950mm，控温范围0～60℃，起动～260次/分，精度±0.5 |
| 11 | 气浴恒温振荡器 | ZD-85 | 5680 | 回旋、往复双功能，振幅20mm，数显测速控温，室温～50℃，精度±0.5℃ |
| 12 | 气浴恒温振荡器 | CHA-S | 4500 | 往复式，振幅20mm，数显控温，范围室温～50℃，频率0～300转／分，可调 |
| 13 | 气浴恒温振荡器 | THZ-82 | 4500 | 回旋式，振幅20mm，数显控温，范围室温～50℃，频率0～300转／分，可调 |
| 14 | 气浴恒温振荡器 | CHA-SA | 4900 | 往复式，振幅20mm，数显测速控温，室温～50℃，频率0～300转／分可调 |
| 15 | 气浴恒温振荡器 | THZ-82A | 4900 | 回旋式，振幅20mm，数显测速控温，室温～50℃，频率0～300转／分可调 |

- 调速多用振荡器（摇床）

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直多用振荡器 | HY-1 | 2480 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时,网式万能夹具，上下运动 |
| 2 | 水平多用振荡器 | HY-2 | 980 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时,网式万能夹具，往复运动 |
| 3 | 数显多用振荡器 | HY-2A | 1280 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时,网式万能夹具,数显往复运动 |
| 4 | 多功能振荡器 | HY-3 | 3800 | 具有HY-1，HY-2双重功能，垂直,水平同时使用 |
| 5 | 数显多功能振荡器 | HY-3A | 4200 | 具有HY-1，HY-2双重功能，垂直,水平同时使用，数显测速 |
| 6 | 调速多用振荡器 | HY-4 | 880 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时,水平复式振荡 |
| 7 | 回旋式振荡器 | HY-5 | 1560 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时,回旋式振荡 |
| 8 | 数显回旋式振荡器 | HY-5A | 1860 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时,回旋式振荡，数显测速 |
| 9 | 双层调速振荡器 | HY-6 | 5800 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时 |
| 10 | 大容量摇床 | HY-8 | 5200 | 往复回旋,起动～260转／分,速度可调,带定时，尺寸：700×620mm，负载40Kg |
| 11 | 康氏振荡器 | KS | 860 | 振幅20mm,起动～300转／分,速度可调,带定时,夹分液漏斗五只 |
| 12 | 大型调速振荡器 | HY-A | 9600 | 双层大型摇床，工作面积1000×1200 mm，网式万能夹具，运动方式：往复 |
| 13 | 大型调速振荡器 | HY-B | 9800 | 工作面积1000×1000 mm，网夹具，还可根据用户订制，运动方式：回旋 |
| 14 | 旋转式摇床 | Ba-1 | 3200 | 网式夹具双层振荡载重20kg，振幅20mm |
| 15 | 脱色摇床 | TY-80B | 1080 | 摇摆倾斜度10度，0～80转/分，连续80转/分，工作面积300×220mm |
| 16 | 脱色摇床 | TY-80S | 1280 | 水平旋转，0～80转/分，连续80转/分，工作面积300×220mm |
| 17 | 调速多用振荡器 | ZD-2 | 980 | 配两种夹具使用,可插试管烧瓶和分液漏斗 |
| 18 | 调速多用振荡器 | ZD-4 | 1560 | 起动～300转／分,带定时,数显速度，无级调速可插试管烧瓶和分液漏斗 |
| 19 | 微量振荡器 | ZW-A | 400 | 无极调速,96"U"型血凝板2块 |
| 20 | 微量振荡器 | ZW-A1 | 480 | 无极调速,96"U"型血凝板2块，带定时功能 |
| 21 | 青霉素振荡器 | ZW-B | 650 | 又称药物振荡器，采用直流电机，振荡平整无噪声，无级调速 |
| 22 | 快速混匀器 | SK-1 | 380 | 又称试管混匀器，使溶液快速混匀 |

- 电动、磁力搅拌器

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25W电动搅拌器 | JJ-1 | 380 | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 2 | 40W电动搅拌器 | JJ-1 | 400 | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 3 | 60W电动搅拌器 | JJ-1 | 460 | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 4 | 90W电动搅拌器 | JJ-1 | 500 | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 5 | 100W电动搅拌器 | JJ-1 | 520 | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 6 | 160W电动搅拌器 | JJ-1 | 860 | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 7 | 200W电动搅拌器 | JJ-1 | 1080 | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 8 | 60W数显电动搅拌器 | JJ-1 | 760 | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩大，使用安全。无级调速，120分定时任意调选,并数显转速 |
| 9 | 90W精密定时数显电动搅拌器 | JJ-1 | 790 | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩大，使用安全。无级调速，120分定时任意调选,并数显转速 |
| 10 | 100W精密定时数显电动搅拌器 | JJ-1 | 820 | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩大，使用安全。无级调速，120分定时任意调选,并数显转速 |
| 11 | 160W精密定时数显电动搅拌器 | JJ-1 | 1160 | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩大，使用安全。无级调速，120分定时任意调选,并数显转速 |
| 12 | 200W精密定时数显电动搅拌器 | JJ-1 | 1380 | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩大，使用安全。无级调速，120分定时任意调选,并数显转速 |
| 13 | 六联电动搅拌器 | JJ-4 | 2800 | 无级调速，配置升降架，搅拌强粘度，同步 |
|  | 六联电动搅拌器 | JJ-4 | 3600 | 无级调速，配置升降架，搅拌强粘度，异步 |
| 14 | 数显六联电动搅拌器 | JJ-4A | 3100 | 数显测速，无级调速，配置升降架，搅拌强粘度，同步 |
| 15 | 数显六联电动搅拌器 | JJ-4A | 4100 | 数显测速，无级调速，配置升降架，搅拌强粘度，异步 |
| 16 | 磁力加热搅拌器 | 78-1 | 280 | 无级调速，起动～2000转／分,电机功率：25W，加热功率：150W |
| 17 | 磁力加热搅拌器 | 79-1 | 380 | 无级调速，起动～2000转／分,电机功率：40W，加热功率：200W |
| 18 | 双向磁力搅拌器 | 78-2 | 380 | 无级调速，起动～2000转/分正反自动交换，加热功率150W，也可单向使用 |
| 19 | 双向磁力搅拌器 | 79-2 | 480 | 无级调速，起动～2000转/分正反自动交换，加热功率200W，也可单向使用 |
| 20 | 磁力搅拌器 | 8S-1 | 220 | 搅拌1000ml以内不同器具，速度可调 |
| 21 | 恒温磁力搅拌器 | 78HW-1 | 420 | 无级调速，起动～2000转/分，电子控温室温～100℃±1.0℃,整机功率:200W |
| 22 | 恒温磁力搅拌器 | 79HW-1 | 440 | 无级调速，起动～2000转/分，电子控温室温～100℃±1.0℃,整机功率:300W |
| 23 | 恒温磁力搅拌器 | 85-2 | 480 | （表头显示）室温～100℃±1.0℃,无级调速 |
| 24 | 大功率搅拌器 | DJ-1 | 880 | 电机功率60W，可以搅拌10000ml，不锈钢工作台，面积300×300mm |
| 25 | 集热式磁力搅拌器 | DF-1 | 980 | 起动～2000转/分，整机功率:960W 室温～300℃，精度±1℃，容积：2.5L |
| 26 | 恒温磁力搅拌器 | HJ-3 | 580 | （数显表头显示）室温～100℃±1.0℃,无级调速 |
| 27 | 多功能搅拌器 | HJ-5 | 960 | 具有磁力，电动搅拌双重功能 |
| 28 | 二联磁力搅拌器 | CJJ-931 | 500 | 搅拌容量2×1000ml，加热功率2×150W，调速起动～2400转/分 |
| 29 | 四联磁力搅拌器 | CJJ-931 | 860 | 无级调速，起动～2000转/分，可同步搅拌也可单独，搅拌容量：4×1000ml |
| 30 | 四联恒温搅拌器 | CJJ-931 | 1680 | 速度可调至2400转/分，可同步搅拌也可单独工作，精度：±1℃ |
| 31 | 六联磁力搅拌器 | CJJ-931 | 1080 | 无级调速，2000转/分，可同步搅拌也可单独工作，加热功率：6×150W |
| 32 | 六联恒温搅拌器 | CJJ-931 | 1800 | 室温～100℃±1.0℃,无级调速，可同步搅拌也可单独，搅拌容量：6×1000ml |
| 33 | 八联磁力搅拌器 | CJJ-931 | 1800 | 无级调速，起动～2000转/分，可同步搅拌也可单独工作，功率：8×150W |

- 电动离心机

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动离心机（圆） | 800 | 580 | 无级调速,起动～4000转／分,离心管容积6×20ml，功率25W |
| 2 | 电动离心机（方） | 800 | 600 | 定时60分,无级调速,起动～4000转／分,离心管容积6×20ml，功率25W |
| 3 | 低速台式离心机 | YXJ-1 | 580 | 定时60分,无级调速,起动～4000转／分,离心管容积6×20ml，功率25W |
| 4 | 电动离心机 | 80-1 | 700 | 定时60分,无级调速,起动～4000转／分,离心管容积12×20ml，功率25W |
| 5 | 电动离心机 | 80-2 | 730 | 定时60分,无级调速,起动～4000转／分,离心管容积12×20ml，功率40W |
| 6 | 高速台式离心机 | YXJ-2 | 2080 | 定时60分,16000转／分,离心管容积12×1.5ml，功率120W, 60分钟定时 |
| 7 | 高速台式离心机 | TGL-16 | 1980 | 定时60分,16000转／分,离心管容积12×1.5ml，功率120W,60分钟定时 |
| 8 | 数显台式离心机 | YXJ-2A | 2300 | 0～16000转／分可调，数显，离心管容积12×1.5ml，12×0.5ml |
| 9 | 数显台式离心机 | TGL-16A | 2280 | 0～16000转／分可调，数显，离心管容积12×1.5ml，12×0.5ml |
| 10 | 大容量离心机 | YXJ-A | 3500 | 0～16000转／分,可调，离心管容积6×50ml |
| 11 | 数显大容量离心机 | YXJ-A | 3800 | 0～16000转／分,可调，离心管容积6×50ml，数显测速 |
| 12 | 大容量离心机 | 80-3 | 2500 | 0～4000转／分,可调，离心管容积6×50ml |
| 13 | 数显大容量离心机 | 80-3 | 2800 | 0～4000转／分,可调，离心管容积6×50ml，数显测速 |

- 恒温水浴锅、数显恒温油浴

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三用恒温水箱 | 420 | 680 | 国家统一标准，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖，功率：800W， |
| 2 | 三用恒温水箱 | 600 | 980 | 国家统一标准，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖，功率：1500W |
| 3 | 数显恒温水箱 | 420 | 880 | 国家统准，数显，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆、上盖，功率：800W |
| 4 | 数显恒温水箱 | 600 | 1280 | 国家统准，数显，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆上盖，功率：1500W |
| 5 | 恒温水浴锅 | HH-1 | 480 | 室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:600W |
| 6 | 恒温水浴锅 | HH-2 | 500 | 室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:800W |
| 7 | 恒温水浴锅 | HH-4 | 700 | 室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:1000W，单列每台加200元 |
| 8 | 恒温水浴锅 | HH-6 | 900 | 室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:1500W，单列每台加200元 |
| 9 | 恒温水浴锅 | HH-8 | 1080 | 室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:1800W，单列每台加200元 |
| 10 | 数显恒温水浴锅 | HH-1 | 780 | 数显，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:600W |
| 11 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | 800 | 数显，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:800W |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1000 | 数显，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:1000W，单列每台加200元 |
| 13 | 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 1200 | 数显，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:1500W，单列每台加200元 |
| 14 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 1380 | 数显，室温～100℃±1.0℃,不锈钢内胆，功率:1800W，单列每台加200元 |
| 15 | 超级恒温水浴 | HH-601 | 2480 | 尺寸400×300×180，精度±0.5℃，加热功率为1500W，特殊规格可以定做 |
| 16 | 数显恒温油浴 | HH-S | 3760 | 尺寸280×280×300，加热功率2500W，室温～300℃, ±1℃可以定做干烧 |
| 17 | 低温恒温槽 | DC-1906 | 6480 | 尺寸210×160×180，控温范围：5～99℃ |
| 18 | 低温恒温槽 | DC-2006 | 8280 | 尺寸210×160×180，控温范围：-10～99℃ |
| 19 | 低温恒温槽 | DC-1615 | 7260 | 尺寸300×250×200，控温范围：5～65℃ |
| 20 | 低温恒温槽 | DC-1915 | 8800 | 尺寸300×250×200，控温范围：1～99℃ |
| 21 | 低温恒温槽 | DC-2015 | 10280 | 尺寸300×250×200，控温范围：-10～99℃ |
| 22 | 低温恒温槽 | DC-2215 | 14600 | 尺寸300×250×200，控温范围：-20～99℃ |
| 23 | 低温恒温槽 | DC-2310 | 20600 | 尺寸250×200×200，控温范围：-30～40℃ |
| 24 | 低温恒温槽 | DC-2410 | 27600 | 尺寸250×200×200，控温范围：-40～40℃ |

- 捣碎、匀浆器

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外切高速匀浆器 | FS-1 | 3500 | 配置6只不同规格匀浆杯，（5、15、25、50、100、150ml）20000转/分 |
| 2 | 可调高速分散器 | FS-2 | 2850 | 内切式每分钟最高转速20000转/分 |
| 3 | 可调高速匀浆器 | FSH-2 | 2750 | 组织匀浆细胞分散，内切式转速20000转/分，可调并数显转速，功率：185W |
| 4 | 组织捣碎机 | JJ-2 | 960 | 不锈钢容器，容积1000ml，无级调速，起动～12000转/分，功率：140W |
| 5 | 组织捣碎机 | FK-A | 980 | 不锈钢容器，容积1000ml，无级调速，起动～12000转/分，功率：140W |
| 6 | 固体样品粉碎机 | XA-1 | 1050 | 容量 50g，速度12000转/分 |

- 电热板、数显恒温电热板

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢电热板 | DB-1 | 400 | 不锈钢工作台面，升温快、均匀稳定，工作台面积：200×150mm功率：500W |
| 2 | 不锈钢电热板 | DB-2 | 600 | 不锈钢工作台面，升温快、均匀稳定，工作台面积：350×200mm功率：1000W |
| 3 | 不锈钢电热板 | DB-3 | 900 | 不锈钢工作台面，升温快、均匀稳定，工作台面积：400×300mm功率：1500W |
| 4 | 数显恒温电热板 | DB-1 | 800 | 不锈钢工作台面，工作台面积：200×150mm，功率：500W，控温精度±1.0℃ |
| 5 | 数显恒温电热板 | DB-2 | 1080 | 不锈钢工作台面，工作台面积：350×200mm，功率：1000W，控温精度±1.0℃ |
| 6 | 数显恒温电热板 | DB-3 | 1380 | 不锈钢工作台面，工作台面积：400×300mm，功率：1500W，控温精度±1.0℃ |

- 硅控可调万用电炉

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅控可调万用电炉 | DDL-1KW | 128 | 单联式，加热功率：1000W |
| 2 | 硅控可调万用电炉 | DDL-2×1KW | 208 | 双联式，加热功率：2×1000W |
| 3 | 硅控可调万用电炉 | DDL-4×1KW | 328 | 四联式，加热功率：4×1000W |
| 4 | 硅控可调万用电炉 | DDL-6×1KW | 458 | 六联式，加热功率：6×1000W |

- 石英亚沸高纯水蒸馏器

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英亚沸高纯水蒸馏器 | SYZ-120 | 3200 | 高纯度石英玻璃制作，纯水产量500ml/小时，功率1000W |
| 2 | 石英亚沸高纯水蒸馏器 | SYZ-A | 3200 | 高纯度石英玻璃制作，纯水产量500ml/小时，功率1000W |
| 3 | 石英亚沸高纯水蒸馏器 | SYZ-550 | 4600 | 高纯度石英玻璃制作，纯水产量1000ml/小时，功率1500W |
| 4 | 石英亚沸高纯水蒸馏器 | SYZ-B | 4600 | 高纯度石英玻璃制作，纯水产量1000ml/小时，功率1500W |
| 5 | 石英亚沸高纯水蒸馏器 | 1810-B | 6800 | 具有双重蒸馏、纯度更高，纯水产量2500ml/小时，功率2500W |
| 6 | 石英自动三重纯水蒸馏器 | 1810-C | 12800 | 功率：4500W，出水量 ：2500ml/小时 ，三重 |
| 7 | 不锈钢蒸馏水器 | YAZD-5 | 1050 | 5升/小时，功率5KW，电压220V |
| 8 | 不锈钢蒸馏水器 | YAZD-10 | 1250 | 10升/小时，功率7.5KW，电压380V |
| 9 | 不锈钢蒸馏水器 | YAZD-20 | 1780 | 20升/小时，功率15KW，电压380V |
| 10 | 断水自控不锈钢蒸馏水器 | YAZD-5A | 1650 | 5升/小时，功率4.5KW，电压220V，断水报警 |
| 11 | 断水自控不锈钢蒸馏水器 | YAZD-10A | 1980 | 10升/小时，功率7.5KW，电压380V，断水报警 |
| 12 | 断水自控不锈钢蒸馏水器 | YAZD-20A | 2580 | 5升/小时，功率13.5KW，电压380V，断水报警 |

- 采样监测仪器

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动采样器 | 772-1 | 4980 | 固定时间间隔32秒，可调时间间隔1-99s，误差≤±5％ |
| 2 | 瓶式深水采样器 | CY-1 | 1260 | 采水深度4m，人工采样 |
| 3 | 呼吸性粉尘采样器 | BFC-35B | 5860 | 采样粉尘：0～30L／s可调 |
| 4 | 粉尘采样器 | BFC-35D | 3980 | 采集呼吸尘和总尘，5～30L／min可调 |
| 5 | 电子时控大气采样器 | XQC-15E | 1680 | 袖珍式电子定时，流量0.1～1.5L/min |
| 6 | 电子时控大气采样器 | XQC-1500 | 1680 | 袖珍式电子定时，流量0.1～3L/min |
| 7 | 低流量空气采样器 | TWA-300 | 1680 | 袖珍式电子定时，流量20～500ml/min |
| 8 | 个体空气采样器 | TWA-300-A | 1580 | 袖珍式电子定时，流量0.1～1.5L/min |
| 9 | 双路大气采样器 | SQC-1000 | 3980 | 微电脑控制，流量0.1～1.5L |
| 10 | 双路大气采样器 | SQC-1000 | 3680 | 微电脑控制，流量0.1～3L |
| 11 | 粉尘采样器 | DFC-3BT | 3950 | 微电脑控制，流量5～15L |
| 12 | 粉尘采样器 | DFC-3DT | 3980 | 微电脑控制，流量5～30L |
| 13 | 双路粉尘采样器 | SFC-3BT | 4280 | 微电脑控制，流量5～25L |
| 14 | 毒尘采样器 | CDA-300 | 5380 | 微电脑控制，流量0.1～1.5L/min（测毒）5～30L/min |
| 15 | 呼吸性粉尘采样器 | BFC-35B | 5860 | 微电脑控制，流量5～30L |
| 16 | 微生物细菌采样器 | CJQ-1 | 12800 | 采样时间0～90分钟可调 |
| 17 | 空气微生物采样器 | JWL-ⅡB | 31200 | 撞击法（含100个器皿）进口泵，手提式主机 |
| 18 | 水质自动采样器 | 772-1 | 4980 | 固定时间间隔32秒，可调时间间隔1-99s，误差≤±5％ |
| 19 | 瓶式深水采样器 | CY-1 | 1260 | 采水深度4m，人工采样 |
| 20 | 呼吸性粉尘采样器 | BFC-35B | 5860 | 采样粉尘：0～30L／s可调 |

十二、分析、环保、防疫仪器

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 价 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式一氧化碳测定仪 | HWF-2 | 17800 | CO气体测量范围：0～500ppm，精度±0.1ppm |
| 2 | 手掌式一氧化碳测定仪 | GASⅡ | 18800 | 0～500ppm，精度±1ppm，也可测SO2, NO,NO2 ,H2S，进口组装 |
| 3 | 便携式二氧化碳测定仪 | HWF-2 | 12800 | CO2气体测量范围：0～10000ppm，精度±0.1ppm |
| 4 | 手掌式二氧化碳测定仪 | CEA-700 | 15800 | 0～10000ppm，精度±1ppm，同时可测温度，进口组装 |
| 5 | 冷原子吸收测汞仪（带泵） | NCG-2 | 9600 | 测量范围:0～10ng，下限：0.05mg/ml |
| 6 | 手掌式二氧化硫分析仪 | GASⅡ | 15900 | 测量范围：0～500ppm，±1ppm，长×宽×高：18×6×5cm |
| 7 | 手掌式氧气分析仪 | GASⅡ | 13600 | 测量范围：0～25％、精度±0.10％ |
| 8 | 甲醛分析仪 | 400型 | 36800 | 测量范围：0～20ppm，精度±0.1ppm，进口组装 |
| 9 | 测氨仪 | GASⅡ | 18500 | 测量范围：0～30ppm，测空气中的氨浓度 |
| 10 | 测氡仪 | 1027 | 18800 | 范围：3.7-37000Bp/M3 数显打印 |
| 11 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 2350 | 测量范围：PH：0～14PH，MV：0～±1999mv |
| 12 | 数字式温度计 | TES-1320 | 1280 | 测量范围：-20℃～+60℃，精度±0.1℃ |
| 13 | 数字式声级计 | TES-1350 | 2800 | 测量范围：LO：35～100dB，HI：65～130DB |
| 14 | 数字式照度计 | TES-1330 | 1580 | 测量范围：0.01ux～20000ux,精度±2％ |
| 15 | 数字式温湿度计 | TES-1360 | 2860 | 湿度10％～95％，±0.1％；温度：-20℃～+60℃精度±0.1℃ |
| 16 | 数字式风速计 | AVM-01 | 2880 | 测量范围：0～45m/s，精度：0.1m/s，测量下限：0.3m/s |
| 17 | 浊度仪 | YZD-1B | 7800 | 台式，0～2、0～20、0～200FTU |
| 18 | 数字式电导仪 | DDS-100 | 1680 | 范围：0～2S，精度：±1% （Ｆ．Ｓ） |
| 19 | 红外线测温仪 | RET | 19500 | 远红外测辐射热 |
| 20 | 极谱仪 | AD-3 | 7860 | 扫描幅度：-2V～+2V，时间：2s～600s 灵敏度：0.1uA～1000uA |
| 21 | 热解析仪 | YU-0828 | 6680 | 方便独特的快速插头，数字式的温度设定和显示 |
| 22 | χ、γ射线测量仪 | FJ-1 | 8800 | 可检测χ、γ射线剂量 |
| 23 | 有机气体分析仪 | PGM-7240K | 120000 | 1ppb、测挥发有机气体 |
| 24 | 电子式肺活量计 | BF-Ⅱ | 4600 | 测量范围： 0～5L，精度：≤±5％ |
| 25 | 电子式肺活量计 | BD-Ⅱ | 8600 | 功能同BF-Ⅱ，另带打印功能 |

四氟搅拌子

| 型号 | 规格mm | 单价(元) | 型号 | 规格mm | 单价(元) | 型号 | 规格mm | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102 | 6×10.2 | 4 | B200 | 8×20 | 6.5 | SA-6 | 3×6 | 3.5 |
| A150 | 7×15 | 5 | B275 | 9×27.5 | 10 | SA-10 | 4×10 | 4 |
| A200 | 8×20 | 6 | B330 | 7×33 | 10 | SA-15 | 5×15 | 5 |
| A250 | 9×25 | 7 | B360 | 9×36 | 12 | SA-20 | 7×20 | 6.5 |
| A280 | 9.5×28 | 8 | B485 | 9×48.5 | 13.5 | SA-25 | 8×25 | 7.5 |
| A300 | 10×30 | 10 | B565 | 9×56.5 | 16 | SA-30 | 8×30 | 8.5 |
| A350 | 10×35 | 12 | B660 | 9×66 | 20 | SA-35 | 8×35 | 10 |
| A400 | 15×40 | 15 | B988 | 9×98.8 | 32 | SA-40 | 8×40 | 12 |
| A500 | 20×50 | 25 | B1500 | 17×150 | 160 | SA-45 | 8×45 | 14 |
| A700 | 25×70 | 50 | B1600 | 27×1600 | 240 | SA-50 | 8×50 | 15 |

# Text boxes

本厂产品自出厂之日起，一年之内免费服务。特殊规格的产品可以定做！

由于技术更新，本报价产品型号和参数如有改动，怒不另行通知。请以产品说明书为准。