HiCC-V型自动菌落计数、抑菌圈测定、细胞计数分析系统

1 成像*

- 中晶ScanMaker i800 Plus上下LED双光源彩色扫描成像，亮度可调、自动聚焦，能实现2960万像素图像的均匀背光、暗视野成像效果，最大色彩深度48位

- 适应培养皿：50～180mm, 同时测定6个90mm平皿（倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片）

- 明场观察的进口奥林巴斯CX21三目生物显微镜（1000万像素相机成像）

2 菌落计数分析

- 自动识别统计*：SmartdownTM菌落智能识别技术，自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌（显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子）及平皿上的各类菌落（含金色葡萄球菌计数（国标GB4789.37-2010）、大肠菌群测定（国标GB/T4789.3-2010））。可自动形成批操作向导，实现一键式自动计数

- 自动计数精度≥96.5%，最多监视修正3.5%，即达100%正确。分析统计速度：150～800个菌落/s，大通量6平皿分析时每平皿成像+计数总耗时≤5秒

- 菌落粘连分割*：自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标，用户可选择分割或不分割

- 颜色形状识别*：可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量，并可类别转换修正。同时选择6个目标区自动分别分析，可自由增减或编辑分析目标区

- 菌落形态分析：自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。

- 鼠标点击修正、自动杂质剔除、符合GB 47892-2010的参数自动换算特性。

3抑菌圈测量*

- “一键”式全自动测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可在有局部文字干扰的情况下，自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1～4秒钟，能统一保存或查看阅读相关各类分析数据

- 平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的分辨率≤0.001mm、重复测量误差≤0.002mm；效价测量误差≤0.3%；效价重复测量误差≤0.3%；台间测量差异≤0.2%

- 符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典，可完成最新的国家药典(2010版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析

- 可按食品添加剂 乳酸链球菌素QB 2394-2007标准，全自动同时测量24个以上抑菌圈并自动分析出效价

- 内置美国CLSI“抗微生物药物敏感性试验执行标准”最新第20版(2010)全部数据，提供数据输入和修改平台，方便更新，为纸片法药敏分析提供快捷工具

4 显微细胞计数分析：

- 图像采集管理、实时预览饱和警告

- 自动拼图与超大的景深扩展特性*：自动拼接得到多个视野的整张图像。对多焦面采集的图像自动形成多聚焦的3D高清图像

- 图像观察与比对、兴趣目标区域选定、效果增强特性

- 光场不均匀性自动校正（自动背景矫正）*，颜色调整、图像颜色分离与滤除等

- 图像测量：线段、多线段、样条曲线、圆弧、圆周、椭圆、矩形、多边形、不规则形、长度、面积、周长、角度等测量，具有卡尺工具。在线标定测量单位，磁性套索、所有形状矢量化、可编辑，图像上可任意标注（边界、数字、符号、填充等）

- 自动分割成片粘连的长形或圆形目标*，自动分类计数与测量（获得面积、周长、直径、主轴、副轴等形态参数）

- 按颜色、形状的自动学习分类特性，可交互转换分类类别，并有依据专家指引二次自学习的分类增强功能*

- 分析图像排序输出（按面积、大小、长宽比等参数）及大小的分布直方图输出，按区域或鼠标点击统计、分别结果编辑、查询或过滤特性

4数据导出：分析图像与数据结果可保存，自动形成Excel或PDF文档报告。软件具有在线升级特性*。

5 测量功能：全自动尺寸标定，显微分析为人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。

6  配置：

- Microtek ScanMaker i800 Plus双光源彩色扫描成像仪    1台

- 标配的进口奥林巴斯CX21三目生物显微镜（1000万像素相机成像） 1台

- 全自动菌落计数分析、抑菌圈测量分析、细胞计数分析软件及锁		1套

- 联想B325一体机电脑（双核CPU /内存2.0G/512M独立显卡/硬盘500G /DVD-RM/ 20”彩显/无线网卡）（Windows XP或Windows 7系统）1台

注：本技术标书中打*款项必须响应，否则为重大偏离