便携式植株水分测定仪性能分析

便携式植株水分测定仪又名：植物养分速测仪，植物氮素测定仪，植物叶绿素测定仪，便携式植株水分测定仪型号：TYS-3N。

便携式植物营养测定仪仪器用途和意义：

植物氮素含量、叶绿素和叶片温度是植物生长的重要营养和生理参数，是反映植物生命体征的重要参数。也是进行植物施肥和灌溉的重要依据。

氮素含量一般情况下直接反应作物的健康情况，生长状态、了解植物真实的硝基需求量和土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥，广泛应用于氮肥管理，除草剂应用，叶片衰老，环境胁迫等研究，叶绿素测量仪在农业种植过程中有很大的意义。

叶绿素含量的测定结果是SPAD值，是叶片在两种波长650nm 和940nm，叶片传输光的数量进行比值计算，来确定叶片当前叶绿素的相对数量（两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量 ），SPAD值与叶绿素之间成正比关系，因此SPAD值往往间接地可代表叶绿素值，从而可以评估植物健康状况、生长状态，因而在农业中，时常使用叶绿素计来进行对植物叶绿素含量进行检测，以此来进行指导氮肥的施用量，因而在农业种植过程中使用叶绿素计来进行指导氮元素含量的施肥，同时在很多植物中，以此来进行判断植物的抗逆性。

叶温常用来表示植物的体温状况，植物叶片中所有的化学反应,都受叶片温度的影响，在植物生理活动的分析中经常用到。叶温与气温的差值，可以表明植物的缺水情况或受旱程度。因为当水分供应充足时，植物蒸腾正常，蒸腾耗热可以降低植物体温，这时叶温比气温低；反之受旱时，植物体温上升，可高于当时的气温。

但现在国内外能用于快速检测氮素的仪器只有叶绿素仪，测试的是SPAD值，仅仅只能依照SPAD值大概推断植物氮含量的高低。我公司突破传统，和浙江大学合作开发出国内第一台基于近红外光谱无损检测方法及数据挖掘技术的植物营养快速测定仪。可在田间快速无损测试植物的叶绿素，叶片氮含量，叶温三种养分和生理生长信息，在为农业研究和生产中具有重大意义。

便携式植物营养测定仪仪器特点

1.三种参数（叶绿素、氮素、叶温），同时显示，可保存，便于植物养分等信息分布图形的绘制，为植物精确施肥提供依据。

2.快速无损地进行植物活体检测，不损害作物，不影响植物的成长。

3.多参速快速一次测定：一次操作同时测定植物的叶绿素、氮素、叶温。

4.测试点定位信息的获取：通过仪器内内置的GPS模块，通过NAME－83协议方式由串口中断方式接收，将接收到的数据解码为经度、纬度、速度、时间（时钟与日历，年月日时分秒）、方向角等信息同步显示并存储，时间可手动设定。（多功能型号配有该项功能）

5..历史数据查看，三种参数同时显示。

7.实现计算机数据传送，便于植物养分管理和分析。

8.彩屏测量结果显示，直观清晰，带背光功能。

9.测量数据保存方便、历史数据显示直观。

10.内置充电电池，携带和使用非常方便。

便携式植物营养测定仪仪器参数

测定指标：氮素、叶绿素、叶温

氮范围：全程

氮精度：±5%

叶绿素范围：0.0-99.9 SPAD

叶绿素精度：±2SPAD

叶温范围：0-90℃

叶温精度：±1℃

存储量：999组数据