液体的比热容测定

使 用 说 明 书

液体的比热容测定

【实验目的】

- 学会用电流量热器法测定液体的比热容；

- 熟练掌握物理天平和量热器的使用方法。

【实验仪器】

电流量热器   数字温度计   直流稳压电源   数字电流表   滑线变阻器    单刀开关    秒表   物理天平   实验连接线

【技术指标】

- 电阻丝的阻值：        R=15Ω

- 铜电极的质量：        m4=      g

【实验原理】

设在量热器中，装有质量为m、比热容为c的液体，液体中安置着阻值为R的电阻。如果按照实验电路图，然后闭合开关K，则有电流通过电阻R，根据焦耳—楞次定律，电阻产生的热量为

Q放=I2Rt                       （1）

其中I为电流强度，单位用安培；R为电阻，单位用欧姆；t为通电时间，单位用秒，则热量Q的单位为焦耳。

液体、量热器内筒和铜电极等吸收电阻R释放的热量Q放后，温度升高。若量热器中液体的质量为m、其比热容为c；量热器内筒的质量m1，其比热容为c1；搅拌器的质量为m2，其比热容为c2；铜电极的质量为m3，其比热容为c3。初始温度（包括量热器及其附件）为T1，加热终了的温度为T2，则有

Q吸=（cm＋c1m1＋c2m2＋c3m3）（T2－T1）     （2）

因               Q放= Q吸

所以           I2Rt=（cm＋c1m1＋c2m2＋c3m3）（T2－T1）    （3）

由上式得：

如果计算出Q放= I2Rt，再称出待测液体、量热器内筒和搅拌器的质量m、m1和m2，铜电极的质量m3已给出，并测出温度TI、T2，就由（4）式可得到待测液体的比热容c（ c1、c2和c3比热容由实验室给出）。

【实验仪器】

图一中的电流量热器1和2为电极（接线柱），3为加热电阻丝，4为待测液体，5为温度计，6为量热器的内筒（钢杯），７为绝热盖板，８为搅拌器，E为直流稳压电源，K为单刀开关， V 为电源电压表，A 为数字电流表，R＇为滑线变阻器。

本实验所用的量热器为一种用空气作为绝热层的量热器，量热器的内筒、外筒表面光亮，以减少其热辐射。内筒置于外筒内的绝热底座上，使内筒向外界传递的热量损失可以降低到很小。这样，在做实验时，把量热器及待测固体组成的系统，看成一个孤立的系统。

A

7    2      1                       K

5            V      E

6                   7      R＇

数字温度计           4

西安理工大学           8              3

电流量热器

图 一

【实验步骤】

1．按照图一连接电路。

2．用物理天平称出量热器内筒、搅拌器的质量。

3．给内筒内加入约为内筒容积2/3的待测液体，再用物理天平称出待测液体的质量。

4．将内筒放入量热器中，注意不要将液体溅出，插好温度计，盖好盖子。

5．打开电源开关，调节电源电压，约15V左右，观察电流表（约1A左右），然后断开开关K，轻轻搅动搅拌器，读取温度计的读数T1。

6．按下开关K（开始加热）的同时，也按下秒表开始计时。

7．不断搅动搅拌器使整个量热器内各处的温度均匀。待温度升高5℃左右，切断电源，记下温度T2，同时也停止计时。

8．记录数据代入公式计算。

【注意事项】

- 数字温度计的传感器插到水面以下即可，不要插的很深。

- 实验完毕立即将玻璃杯中的液体倒掉，以免腐蚀电极。

- 实验中物理天平称量时，既要准确又要注意安全。

- 做水的比热容时最好用蒸馏水，以免电解电极。

【仪器的成套性】

- 电流量热器                             1台

- DM-T数字温度计                       1台

- WYT-20直流稳压电源                   1台

- DM-A2数字电流表                      1台

- BX7-12滑线变阻器                      1只

- 单刀开关                               1只

- 秒表                                   1块

- 物理天平                               1台

【思考题】

分析实验中产生误差的原因？采取那些措施减小误差？